OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI UL. ORKANA

W KARPACZU

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje w swym zakresie wykonanie remontu nawierzchni odcinka ulicy Orkana w Karpaczu wraz z elementami odwodnienia. Wykonanie nawierzchni ulicy o szerokości jezdni 3,5 m. Przewidziane jest również wykonanie odwodnienia pasa drogowego poprzez nadanie odpowiednich spadków nawierzchni jezdni oraz wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, studni kanalizacji deszczowej i studzienek ściekowych, z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ulica znajduje się części osiedla „Skalnego” w Karpaczu. Projektowany odcinek przebiega od ul. Kasprowicza do ul. Skalnej.

2. CEL OPRACOWANIA

Odbudowa nawierzchni jezdni i wykonanie odwodnienia przyczyni się do odprowadzenia wód powierzchniowych do kanalizacji deszczowej,  jak również poprawi komfort kierujących pojazdami i pieszych. Wpłynie na zmniejszenie uciążliwości ruchu w terenie zabudowanym dla okolicznych mieszkańców oraz podniesie parametry wpływające na środowisko naturalne (likwidacja nieuregulowanego spływu wód opadowych, błoto, kurz, zmniejszenie hałasu poprzez wyeliminowanie nierówności nawierzchni).

3. DANE TECHNICZNE

3.1 Klasa ulicy„D”, przekrój uliczny, jednojezdniowy, jednokierunkowy

Jezdnia;

- prędkość projektowa - 40 km/h,

- kategoria ruchu  - KR 2,

- szerokość pasa drogowego -10,0 ( 12,0 m,

- szerokość jezdni jednokierunkowej - 3,5 m

- spadek poprzeczny - 2% ( 5,0%

- spadek podłużny - 0,19% ( 9,8%

- długość całkowita jezdni - L= 132,72 m

- powierzchnia jezdni i skrzyżowań -709,70 m2,

Zieleńce;

- powierzchnia zieleńca 378,00 m2

Zjazdy;

- szerokość indywidualna – 4,20 m

– 5,60 m

– 6,00 m

3.2 Odwodnienie;

3.2.1 Jezdnia:

- studzienki i kraty ściekowe:

strona lewa:

- -  WP   1 w km 0+012,63 m - 1 szt.

strona prawa:

- -  WP   2 w km 0+019,57 m - 1 szt.

- -  WP   3 w km 0+052,51 m - 1 szt.

- -  WP   4 w km 0+087,19 m - 1 szt.

- -  WP   5 w km 0+112,21 m - 1 szt.

Przykanaliki Ø 160 mm studni ściekowych WP, L=26,30 m;

- -  WP   1 w km 0+012,63 m L= 6,00 m

- -  WP   2 w km 0+019,57 m L= 2,20 m

- -  WP   3 w km 0+052,51 m L= 5,20 m

- -  WP   4 w km 0+087,19 m L= 5,30 m

- -  WP   5 w km 0+112,21 m L= 7,60 m

- kanalizacja deszczowa Ø 200 mm – przedłużenie istniejącej kanalizacji

Ø 200 mm:

- -  kanalizacja  w km 0+019,57 ( 0+047,62 L= 29,50 m

- projektowane studnie deszczowe Ø 1000 mm zakończenie kanalizacji

Ø 200 mm:

- -  SD   1 w km 0+018,43 m H= 1,60 m

3.2.2 Korytka

Korytka ściekowe L= 116,50 m:

- początek korytek  km 0+018,55 m

3.3 Konstrukcja jezdni

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje się korekty geometrii podłużnej drogi. Założono korektę i podniesienie istniejącej niwelety o ok. 15 cm. Rozwiązania projektowe przewidują realizację robót poprawiających stan nawierzchni drogi oraz jej odwodnienie.

Konstrukcję jezdni projektuje się następująco na całym odcinku:

- km 0+000,0 do km 0+132,72; L= 132,72 m

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm;

- Związanie międzywarstwowe - asfaltowa emulsja kationowa,

średniorozpadowa o stężeniu 50% w ilości 0,5 kg/m2

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - gr. 6 cm;

- Związanie międzywarstwowe - asfaltowa emulsja kationowa,

średniorozpadowa o stężeniu 50% w ilości 0,5 kg/m2

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfsaltowego - gr. 7 cm;

- Związanie międzywarstwowe - asfaltowa emulsja kationowa,

średniorozpadowa o stężeniu 50% w ilości 0,5 kg/m2

- Warstwa podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego - gr. 20 cm;

- Warstwa odsączająca z piasku – gr. 10 cm

W przekroju poprzecznym jezdnia odcięta od zieleńca krawężnikiem 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C-12/15. Krawężnik na zjazdach ułożony na płask. Wszystkie krawężniki ustawione na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo - piaskowej w stosunku cement / piasek 1: 4 gr. 5 cm.

Pochylenie poprzeczne jezdni od 2% do 5% na łuku. Nawierzchnia jezdni pochylona w kierunku korytek ściekowych.

Przewiduje się regulację pokryw studni i zaworów sieci urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym (studnie kanalizacji deszczowej, pokrywy zaworów wody).

Opracował:

inż. Piotr Dyła