OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zakres prac remontowych ulicy Saneczkowej w Karpaczu

w ramach:

Utworzenia trasy turystycznej Via Sacra łączącej obiekty sakralne Karpacza na bazie istniejących ciągów pieszych i pieszo-jezdnych pn: „VIA SACRA - DWA MIASTA JEDNA DROGA”.

II. CEL INWESTYCJI

Planowane przedsięwzięcie ma na celu przekształcenie istniejących ciągów komunikacyjnych w ciągi pieszo-jezdne 	oraz przekształcenie istniejących ciągów pieszych w bezpieczne trasy pieszych.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przekształcenia ciągów komunikacyjnych dopuszczają jedynie dojazd mieszkańców do swoich posesji.

III. PODSTAWA OPRACOWANIA

- pomiary w terenie,

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie -

rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r,

- aktualne przepisy i wytyczne techniczne oraz obowiązujące normy i katalogi związane

z przedmiotem zadania,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- założenia techniczno-ekonomiczne uzgodnione z Urzędem Miejskim w Karpaczu.

III. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania zgodnie z umową wchodzi kalkulacja remontu obejmująca:

- roboty rozbiórkowe

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowę,

- nawierzchnię,

- odwodnienie jezdni

- mury oporowe

- oznakowanie

- oświetlenie uliczne

Założenia:

- nawierzchnia jezdni i ścieki z kostki kamiennej,

- mury oporowe z kamienia łamanego w kształcie koryta ściekowego,

- przepusty z rur PEHD,

- studnie ściekowe,

- odwodnienie jezdni do istniejących wpustów, ścieków oraz rowów.

IV. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Ulica Saneczkowa w Karpaczu jest drogą zlokalizowaną w górnej części miasta której wlot i wyloty graniczą z drogą powiatową nr 2653D, w 2/3 długości droga krzyżuje się z ulicą Suchą.

Pas drogowy przedmiotowej ulicy znajduje się na terenie istniejącej zabudowy jednorodzinnej

a także terenu miejskiego.

Droga posiada jezdnię o nawierzchni z kostki kamiennej i bitumicznej. W chwili obecnej nawierzchnia jest nierówna, wielokrotnie naprawiana, występują w niej zapadnięcia, spękania oraz wykruszenia i braki.

W chwili obecnej stan techniczny jezdni oraz odwodnienie powierzchniowe kwalifikuje ulicę do remontu.

W pasie robót związanych z remontem ulicy przebiegają następujące urządzenia obce: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazowa oraz kable energetyczne.

Szerokość jezdni zmienna wynosi średnio 3,70m odcinek 94m; 4,40m odcinek 201m,

oraz 3,00m odnoga - odcinek 50m.

Droga posiada zróżnicowany spadek podłużny o dużym miejscowym stopniu nachylenia do 16%.

V. OPIS PRZYJĘTYCH PRAC REMONTOWYCH

Zakres projektowanego remontu zawiera się w granicach pasa drogowego.

Na życzenie inwestora, remont odcinka drogi zaplanowano tak, aby sytuacyjnie trasę drogi  dopasować  do  istniejących  szerokości  pasa  drogowego   oraz  wysokościowo  do  niwelety   istniejącej  drogi.

Nawierzchnia

Długość remontowanego odcinka drogi wynosi łącznie około 345m.

Profil podłużny remontowanej ulicy nie ulega zmianom.

Planuje się wymianę całej nawierzchni jezdni i chodników z wymianą podbudowy i połączeniem razem ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki kamiennej z wyprofilowaniem ścieków na długości łącznie około 159m. Na odcinku od bud. nr 8 do końca zakresu remontu przewidziano krawężnik betonowy na ławie betonowej jako opór dla krawędzi jezdni. Na długości rowu oraz odnogi jezdni planuje się wzmocnienie krawędzi jezdni podbudową betonową na szerokość 2 rzędów kostki – łącznie około 150m.

Zatopienie krawężników lub obrzeży betonowych wg wskazań Inspektora Nadzoru.

Należy wyregulować studzienki dla urządzeń podziemnych w strefie remontu nawierzchni.

Projektowaną drogę w układzie komunikacyjnym zakwalifikowano do strefy ciągów pieszo-jezdnych

z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników o ograniczonym ruchu w formie strefy zamieszkania o odpowiednim oznakowaniu lub do strefy wyłącznie ciągu pieszego.

Położenie drogi - jej elementów w planie pokazano na rysunku nr 2 – Orientacja graficzna w skali 1:500.

Teren, na którym jest przewidziany remont nawierzchni ulicy nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany remont nawierzchni drogi i jej elementy nie spowodują żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej użytkowników i ich otoczenia.

Oznakowanie pionowe i poziome

W ramach remontu ulicy zaprojektowano wymianę oraz dodatkowy montaż znaków pionowych

łącznie ze słupkami.

Odwodnienie

Przewidziano wykonanie naprawy ścieku z kostki z wymianą na ściek z kostki granitowej na podbudowie betonowej długości 52m i wykonanie ścieku z kostki kamiennej wzdłuż krawędzi jezdni przy budynku nr 8 i 6 do potoku Budnicza Struga oraz wykonanie zlewni do zaprojektowanej studzienki w formie 3 ścieków na skrzyżowaniu jezdni z odnogą w okolicy bud. nr 10 z której planuje się odprowadzenie wód poprzez przepust z rur PEHD fi400 do pobliskiego rowu. Planuje się także naprawę zjazdu/zejścia do pobliskich ogródków działkowych z wymianą przepustu na nowy z rur PEHD fi 400.

Zaplanowano także naprawę muru oporowego w formie koryta ściekowego zlokalizowanego poniżej bud. nr 5 poprzez przełożenie kamienia na długości około 15m.

Wzdłuż linii bud. nr 5 przewidziano naprawę zabudowanego przepustu na odcinku 30m z wymianą ścianek czołowych i remontem wjazdów z kostki kamiennej.

Należy wykonać oczyszczenie i wyprofilowanie rowu na odcinku około 100m.

Wody opadowe z powierzchni pasa drogowego ulicy po linii spadków podłużnych zostaną odprowadzone do wpustów ściekowych a następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej w postaci kanalizacji lub ścieków powierzchniowych. Planuje się regulację dwóch studzienek dla kratek ściekowych z wymianą na nowe.

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

Na odcinku 2x50m przy stromych zejściach (od ulicy Karkonoskiej - droga powiatowa) wzdłuż skarp należy wykonać zabezpieczenie w postaci bariero-poręczy typu lekkiego mocowanych na ławie betonowej.

Roboty ziemne

W ramach robót ziemnych należy wykonać korytowanie o wymaganej głębokości pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni kamiennej, ścieki oraz krawężniki.

Roboty rozbiórkowe

W robotach rozbiórkowych przewidziano następujące prace:

- rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej,

- rozebranie ścieków,

- rozebranie ław z betonu,

- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej,

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- rozebranie murów oporowych,

- rozebranie zjazdów i przepustów.

Oświetlenie

W ramach poprawy oświetlenia ulicznego planuje się wymianę niesprawnej i uszkodzonej instalacji na  nową (kompletne słupy wraz z podłączeniem do sieci).

Szczegółowy zakres robót przedstawia „Przedmiar robót” oraz „Orientacja graficzna”

VI. Warunki wykonania i odbioru robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  uzyskać  od  zarządcy  drogi   zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego.  Roboty  wykonywać  i  oznakować  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  zmiany  organizacji  ruchu   na  czas  wykonywania  robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w ST (wg zestawienia poniżej), stosując materiały wyłącznie pełnowartościowe o właściwościach zgodnych z obowiązującymi normami.

Zestawienie ST dotyczących warunków wykonania i odbioru robót:

- D-01.01.01   Obsługa geodezyjna

- D-01.02.04   Rozbiórki elementów dróg

- D-03.01.01   Przepusty  pod  koroną  drogi

- D-03.01.03a Przepusty z rur polietylenowych

- D-03.02.01   Kanalizacja deszczowa

- D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

- D-04.01.01   Koryto  wraz  z  profilowaniem  zagęszczaniem  podłoża

- D-04.02.01   Warstwy odsączające

- D-04.04.02   Podbudowa  z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- D-04.06.01b Podbudowa  z  betonu  cementowego

- D-05.03.01   Nawierzchnia z kostki kamiennej

- D-05.03.09   Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana

- D-06.03.01   Ścinanie i uzupełnianie poboczy

- D-06.04.01   Rowy

- D-07.02.01   Oznakowanie pionowe

- D-07.06.02   Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

- D-07.07.01   Oświetlenie uliczne

- D-08.01.01   Krawężniki betonowe

- D-08.05.03   Ściek uliczny z kostki kamiennej

- D-10.01.01   Mury oporowe

Opracował:

inż. Jacek Jakubczak